## Slide 1
压接高度自动调整系统
Run-to-Run 闭环控制 · 内部培训
从数据读取到 PLC 指令下发的完整流程
Notes: 开场白：本次培训覆盖系统从CSV读取到PLC指令下发的完整闭环流程，重点讲解五级优先级仲裁机制。

## Slide 2
目录
01
系统概述与物理布局
02
端到端数据流总览
03
数据读取与统计计算
04
五级优先级仲裁（核心）
05
发散检测详解
06
漂移检测详解
07
调整量计算
08
PLC 指令下发
09
状态机与参数速查
Notes: 目录页，按顺序讲解。

## Slide 3
01 系统概述
压 接 机
铆压#1（压头 A） 产品1 + 产品2
铆压#2（压头 B） 产品3 + 产品4
每个压头独立分析、独立调整，互不干扰
核心目标：将压接高度稳定控制在规格中心点附近
过程漂移时及时修正，过程发散时报警停机
Notes: 物理布局：两个压头各自独立。每个压头同时压接两个产品。系统对每个压头独立分析和调整。

## Slide 4
02 端到端数据流总览
① CSV 文件
监视目录/YYYY-MM-DD/子目录/*.csv
② 数据读取
解析每行，取最近 200 条有效数据
③ 数据分流
铆压#1 → 头A | 铆压#2 → 头B
④ 统计计算
截尾均值 μ、偏差 Deviation、斜率 Slope
⑤ 五级仲裁
P1安全 → P2置信 → P3发散 → P4漂移/越界 → P5稳定
⑥ PLC 指令
停机 > 调整（优先级）
⑦ PLC 执行
压头位移
Notes: 这是整个系统的数据流。从CSV文件开始，经过数据读取、统计计算、五级仲裁，最终发送PLC指令。

## Slide 5
03 数据读取 — CSV 解析
列索引 | 内容 | 映射字段
0 | 时间戳 | Timestamp
1-4 | 产品1~4 结果 | Product1~4Result (true/false)
7, 10, 13, 16 | 产品3,4,1,2 高度 | ProductXLength (mm)
有效性判断：4 个产品 Result 全部为 true 且 Length ≠ 999
任一产品无效 → 整行排除，4 个产品都不参与本轮计算
数据窗口：只取最近 WindowSize（默认 200）条有效数据
数据按时间正序排列，用于后续趋势分析
Notes: CSV解析细节。注意有效性判断是整行级别的，不是单个产品级别。

## Slide 6
03 统计计算 — 截尾均值 · 偏差 · 斜率
截尾均值 TrimmedMean
排序 → 去掉头尾 5% → 求平均
消除极端值（飞溅、测量异常）影响
偏差 Deviation
TargetMidpoint = (上限+下限)/2 = 12.60mm
Deviation = μ − 12.60
正 = 偏高，负 = 偏低
斜率 Slope
最小二乘线性回归
slope > 0 → 上升趋势
slope < 0 → 下降趋势
各层均值的含义
均值 | 计算范围 | 用途
μ₁（产品1截尾均值） | 仅产品1数据 | 发散检测输入
μ₂（产品2截尾均值） | 仅产品2数据 | 发散检测输入
μ（合并截尾均值） | 产品1 ∪ 产品2 | 偏差计算、调整量计算
Notes: 三种统计量：截尾均值消除极端值、偏差衡量离目标多远、斜率衡量趋势方向。

## Slide 7
04 五级优先级仲裁 — 核心机制
每拍每压头执行一次，按优先级从高到低匹配，命中即止
P1
安全护栏
均值越界 / σ突增 / 数据失活
→ Outlier 停机
↓ 未命中则继续
P2
置信不足
样本数 < 50
→ WarmUp 等待
↓ 未命中则继续
P3
发散严重
|D| > 2T (0.04mm)
→ 停机维护
↓ 未命中则继续
P4
越界/漂移
偏差越界 或 漂移确认
→ 计算调整量 Δ
↓ 未命中则继续
P5
稳定
以上均不满足
→ Stable 不动作
Notes: 这是整个系统的核心。五级优先级仲裁，命中即止。P1最高，P5最低。

## Slide 8
P1 安全护栏（最高优先级）
检查项 | 触发条件 | 含义
合理性阈 | μ < 12.40 或 μ > 12.80 mm | 均值严重偏离，可能是测量错误或模具损坏
σ 突增 | σ > 基线σ × 3.0 | 过程波动突然变大，可能是模具松动
数据失活 | 最后数据距今 > 60s | 数据源中断，无法信任当前判断
触发 → State = Outlier → 发停机指令，不做任何调整
σ 基线取历史最小值（只在 Stable 和 Drift 时更新）
合理性范围远大于规格范围（12.40~12.80 vs 12.55~12.65），只拦截极端异常
Notes: 安全护栏是最后防线。三个检查项任一触发即停机。σ基线取历史最小值，只在稳态和漂移时更新。

## Slide 9
P2 置信不足 & P3 发散严重
P2 置信不足
触发条件：有效样本数 < MinSamplesPerEpoch (50)
场景：刚换模、刚开机、epoch 刚重置
产出：State = WarmUp，不动作，继续采集
P3 发散严重 (Stop)
触发条件：|D| > 2T = 0.04mm
D = μ₁ − μ₂（两产品截尾均值之差）
含义：两个产品高度差异过大，机械有问题
单靠调整压头无法同时修正两个产品
产出：停机，需人工维护模具
发散三级判定
|D| < T → Normal 全速控制
T ≤ |D| ≤ 2T → Degraded K 减半，更保守
|D| > 2T → Stop 停机维护
T = DivergenceThreshold = 0.02mm
Notes: P2是数据量不够时的保护。P3是发散检测的最严重级别。发散三级：Normal/Degraded/Stop。

## Slide 10
P4 越界 与 漂移确认
两个条件是"或"关系，任一满足即触发调整
条件A：偏差越界
Deviation > +0.02mm → 偏高越界
Deviation < −0.02mm → 偏低越界
死区 [−0.02, +0.02] 内不触发
处理的是突变（阶跃变化）
条件B：漂移确认 (DriftScore)
连续 3 拍斜率同号（全正或全负）
且 平均|slope| ≥ 0.0001 mm/拍
数据先对齐（减各自均值）再算斜率
处理的是渐变（温度漂移、模具磨损）
触发后 → 计算调整量 Δ = K × Deviation
Notes: P4有两个触发条件：越界（突变）和漂移（渐变），是或关系。任一满足就进入调整量计算。

## Slide 11
07 调整量计算 — R2R 控制律
Δ = K × Deviation K = ControllerGain (0.5)，Degraded 时 K × 0.5 = 0.25
计算流程
1. 死区判断
偏差在 [−0.02, +0.02]？ → Δ=0
2. 确定有效K
Normal: K=0.5 | Degraded: K=0.25
3. 计算原始Δ
rawDelta = K × Deviation
4. 步长限幅
Clamp(Δ, −0.01, +0.01)
调整方向
Δ > 0 → 压头下降（压更深，高度降低）
Δ < 0 → 压头上升（压更浅，高度升高）
Δ = 0 → 不动作
Notes: 调整量计算公式。先检查死区，再确定K值，计算原始Δ，最后限幅。正Δ=压头下降，负Δ=压头上升。

## Slide 12
07 调整量计算 — 示例
示例1：偏高，Normal 模式
步骤 | 计算 | 结果
截尾均值 μ | — | 12.623 mm
目标点 | (12.65+12.55)/2 | 12.600 mm
偏差 | 12.623 − 12.600 | +0.023 mm
原始Δ | 0.5 × 0.023 | +0.0115 mm
限幅后 | Clamp(+0.0115, −0.01, +0.01) | +0.010 mm
方向 | Δ > 0 | 压头下降 0.01mm
示例2：偏低，Degraded 模式
步骤 | 计算 | 结果
截尾均值 μ | — | 12.585 mm
偏差 | 12.585 − 12.600 | −0.015 mm
有效K | 0.5 × 0.5 | 0.25
原始Δ | 0.25 × (−0.015) | −0.00375 mm
限幅后 | 未触发限幅 | −0.00375 mm
方向 | Δ < 0 | 压头上升 0.00375mm
注意：Degraded 模式下 K 减半，调整量更保守，避免在模具异常时过度修正
Notes: 两个计算示例。示例1是正常模式下的偏高修正，示例2是降级模式下的偏低修正。注意K减半的效果。

## Slide 13
06 漂移检测详解 — DriftScore
检测流程
① 线性回归
对当前窗口数据计算 slope
② 存入历史
保留最近 6 个 slope 值
③ 方向检查
最近 3 个 slope 全正或全负？
④ 幅度检查
平均|slope| ≥ 0.0001 mm/拍？
⑤ 确认漂移
③④ 同时满足 → driftConfirmed = true
为什么要数据对齐？
同一压头下两个产品可能有固定高度落差
不对齐 → 斜率被产品间差异干扰 → 误判漂移
对齐方法：每个产品减去各自均值
对齐后只保留波动趋势，消除固定落差
漂移 vs 越界
 | 越界 | 漂移
触发方式 | 单拍偏差超出容差 | 连续多拍趋势一致
含义 | 突然偏离（阶跃变化） | 渐进偏移（温度/磨损）
关系 | 或关系，任一满足触发调整 | 或关系，任一满足触发调整
Notes: 漂移检测的核心：连续3拍斜率同号且幅度足够。数据对齐是为了消除产品间固定落差的干扰。

## Slide 14
05 发散检测详解 — DivergenceGrader
D = μ₁ − μ₂（产品1截尾均值 − 产品2截尾均值） 衡量同一压头下两个产品的高度差异
三级判定
条件 | 等级 | 动作 | K 倍率
¦D¦ < 0.02mm | Normal | 全速控制 | K = 0.5
0.02 ≤ ¦D¦ ≤ 0.04mm | Degraded | 继续控制，K 减半 | K = 0.25
¦D¦ > 0.04mm | Stop | 停机维护 | 不计算
物理含义
Normal：两产品高度一致 → 模具状态良好
Degraded：两产品开始有差异 → 可能轻微磨损，降低增益避免过度修正
Stop：两产品差异过大 → 单靠调整压头无法同时修正，必须停机检查模具
Notes: 发散检测衡量同一压头下两个产品的差异。三级判定：Normal/Degraded/Stop。发散不直接触发调整，但会调制K值。

## Slide 15
08 PLC 指令下发
核心原则：停机指令 > 调整指令
指令判断逻辑
检查停机
任一压头 RequiresStop = true？
是 → 发停机
SendStopAsync(reason)，跳过所有调整
否 → 检查调整
压头A/B 各自 RequiresAction = true？
发调整指令
SendAdjustmentAsync(headIndex, Δ)
触发条件
场景 | 停机？ | 调整？
安全护栏触发 | Yes | No
发散 Stop | Yes | No
越界/漂移(Δ≠0) | No | Yes
越界/漂移(Δ=0) | No | No
Stable | No | No
Notes: PLC指令下发的核心原则：停机优先于调整。如果任一压头需要停机，所有调整指令都被跳过。

## Slide 16
09 状态机总结
压头状态 (HeadState)
WarmUp 数据采集中
Stable 稳态，不动作
Drift 执行调整
Outlier 停机报警
状态转换表
当前状态 | 条件 | 下一状态 | 动作
任意 | 安全护栏触发 | Outlier | 停机
任意 | 样本不足 | WarmUp | 等待
任意 | 发散 Stop | Drift(Stop) | 停机
任意 | 越界或漂移确认 | Drift | 计算调整量
任意 | 以上均不满足 | Stable | 不动作
发散等级 (DivergenceLevel)
Normal
Degraded
Stop
Notes: 状态机总结。四个压头状态：WarmUp/Stable/Drift/Outlier。三个发散等级：Normal/Degraded/Stop。

## Slide 17
09 关键参数速查表
参数 | 默认值 | 说明
UpperLimit / LowerLimit | 12.65 / 12.55 mm | 规格上下限
UpperTolerance / LowerTolerance | 0.02 mm | 死区范围
ControllerGain (K) | 0.5 | 比例增益
MaxStepPerAdjust | 0.01 mm | 单次最大步长
DivergenceThreshold (T) | 0.02 mm | 发散判定阈值
DegradedGainFactor | 0.5 | 降级模式 K 折减
DriftConfirmCycles (N) | 3 | 漂移确认连续拍数
DriftSlopeThreshold | 0.0001 mm/拍 | 斜率最小幅度门限
TrimPercentage | 5% | 截尾比例
WindowSize | 200 | 分析窗口大小
MinSamplesPerEpoch | 50 | 最少样本数
SafetyUpperBound / LowerBound | 12.80 / 12.40 mm | 合理性范围
SigmaSpikeFactor | 3.0 | σ 突增倍数
DataStaleTimeoutSeconds | 60 s | 数据失活超时
Notes: 全部15个配置参数的默认值和说明。

## Slide 18
09 代码模块对照表
模块 | 文件 | 职责
数据读取 | CsvDataProvider.cs | 解析 CSV，返回有效数据列表
统计计算 | TrimmedMeanCalculator.cs | 截尾均值、标准差、斜率
发散分级 | DivergenceGrader.cs | D 值计算，Normal/Degraded/Stop
漂移检测 | DriftDetector.cs | 斜率历史维护，漂移确认
安全护栏 | SafetyGuard.cs | 合理性阈、σ突增、数据失活
调整量计算 | R2RController.cs | Δ = K × Deviation，死区和限幅
决策仲裁 | DecisionArbiter.cs | 五级优先级仲裁，产出 HeadDecision
PLC 通信 | IPlcAdapter.cs | 调整/停机/位置读取接口
UI 调度 | MainViewModel.cs | 数据刷新、仲裁调用、PLC 指令下发
Notes: 代码模块与职责的对照关系。每个模块可独立复用。

## Slide 19
Thank You
压接高度自动调整系统 · 内部培训
如有疑问请联系控制系统团队